重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（开）环准〔2023〕 5 号

重庆上通模具有限公司：

你单位报送的年产8000吨模具制造项目(项目代码：2019-500154-33-03-101691）环境影响评价文件审批申请表等相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律、法规的规定经研究，现审批如下：

一、项目主要建设内容和规模为：项目租用重庆市开州区赵家街道浦里新区鲁渝先进制造产业园37号D区，总建筑面积约7000㎡，主要生产设备为中频炉2台、切割机1台、打渣器1台、光谱快速检测仪1台、行车6台、钢包2台、硬质模具38套、台式加热炉2台、车床2台、铣床2台、钻床2台、磨床2台等。用于生产汽车离合器壳体、变速箱壳体、轴承箱和油底壳模具。项目不设食堂和住宿。项目总投资2000万元，其中环保投资50万元，占总投资的2.5%。

二、项目在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护措施后，项目的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。经研究，原则同意重庆浩力环境工程股份有限公司编制的环境影响报告表评价总体结论和各项生态环境保护措施。该项目未批先建的环境违法行为，我局已立案查处。你单位应按相关法律法规取得其他手续后方可投入生产，不得违法生产经营。

根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位主要污染因子执行以下总量控制要求：COD 0.028t/a、氨氮 0.004t/a、二氧化硫0.07t/a、氮氧化物0.58t/a、颗粒物 0.455t/a。

三、该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，严格按照本批准书及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）强化水污染防治措施。营运期产生的废水依托鲁渝产业园污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网进入赵家污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入浦里河。

（二）强化大气污染防治。项目采用电或天然气，中频炉和浇筑区浇注工位上方分别设置集气罩，中频炉熔化产生的废气经收集和冷却循环系统中的水池间接冷却，由耐高温的布袋除尘器处理后通过不低于15m高的排气筒排放。项目污染防治应采用《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造业》（HJ1115-2020）规定的治理技术和措施，废气排放必须达到《铸造工业大气污染排放标准》（GB39726-2020）排放要求。

（三）强化噪声污染防治。营运期采取优先选用低噪声设备、合理布置、隔声、减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）加强固体废物管理。废机油、废切削液、含切削液的金属和含油抹布等危险废物分类暂存于规范的危废暂存间，交有资质的单位处置；炉渣、废打炉料、灰渣等一般工业固废综合利用，不能利用的交工业固废处置场处理；危废暂存间、一般工业固废暂存间均应设置标识标牌等，并满足相应的防护要求。生活垃圾按园区要求统一清运处置。

（五）加强电磁环境污染防治。合理布置2台中频感应加热设备，营运期应加强环境管理，定期进行环境监测，确保电磁环境敏感目标所受的电磁环境影响满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。

（六）加强地下水污染防治措施。建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

（七）加强风险防范措施。认真落实环境影响报告表提出的环境风险防范措施，制定切实可行环境风险应急预案并报重庆市开州区生态环境保护综合行政执法支队备案。要做好分区防控，原料库房中的油品存放区、危废暂存间地面应进行防渗防腐处理并设置围堰，防止各种液体类危险废物漫流或泄露；各种危险废物分类存放，并建立管理台账。对废活性炭等危险废物应进行密封并及时转运。危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

（八）建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

四、建设单位应主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工投产前，你单位应按规定依法取得排污许可证,项目竣工后，应按照相关规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

六、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家或重庆市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及重庆市新的要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染物排放或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、该项目的环保日常监督管理由重庆市开州区生态环境保护综合行政执法支队负责。

重庆市开州区生态环境局

2023年1月 29 日

抄  送：重庆市开州区浦里新区管委会，重庆市开州区生态环境保护综合行政执法支队