重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（开）环准〔2023〕2号

重庆恒创家具有限公司：

你单位报送的重庆恒创家具有限公司家具制造项目(项目代码：2012-500154-04-05-577862）环境影响评价文件审批申请表等相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律、法规的规定经研究，现审批如下：

一、项目主要建设内容和规模为：项目租赁重庆市开州区临江家居产业园（二期）25#标准厂房，建筑面积10200㎡。项目年产木质套装门3万套（其中水性漆门1.2万套，免漆门1万套，占套装门产量的73%），木质护墙板1000㎡（其中水性漆护墙板200㎡，免漆护墙板700㎡，约占窗套产量的90%）。项目不设食堂和住宿。项目总投资1500万元人民币，其中环保投资180万元，占总投资的12%。

项目在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护措施后，项目的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。经研究，原则同意重庆开物工程咨询有限公司编制的环境影响报告书评价总体结论和各项生态环境保护措施。你单位应按相关法律法规取得其他手续后方可开工，不得违法建设。

二、根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位主要污染因子执行以下总量控制要求：非甲烷总烃0.366t/a、二甲苯0.06t/a、颗粒物0.457t/a、COD 0.042t/a、氨氮0.006t/a。

三、该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实环境影响报告书提出的污染防治和生态保护措施，严格按照本批准书及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）强化水污染防治措施。营运期生产废水循环使用，不能循环使用的采用《排污许可证申请与核发技术规范家具制造工业(HJ 1027—2019）》规定的治理技术和措施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网进入园区污水处理厂集中处理。生活污水排入园区生活污水处理设施处理集中处理。

（二）强化大气污染防治。项目使用的涂料、清洗剂、胶粘剂中VOCs含量的限值应符合要求，实行VOCs源头削减。对储存、转移和输送、施胶、调配、喷涂、流平、干燥、清洗、退料、回收等环节的污染防治应采用《排污许可证申请与核发技术规范家具制造工业(HJ 1027—2019）》和生态环境部发布的《家具制造工业污染防治可行技术指南》（HJ 1180-2021）规定的治理技术和措施。油性底漆涂装废气采用“水帘+喷淋+干式过滤+活性炭吸附浓缩+蓄热式催化燃烧（RCO）”工艺处理,水性涂料涂装废气采用“水帘+水洗+干式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附”工艺处理。生产废气严格执行《重庆市家具制造业大气污染物排放标准》（DB50/757-2017）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）规定的排放要求。

（三）强化噪声污染防治。营运期采取优先选用低噪声设备、合理布置、隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，严禁扰民。

（四）加强固体废物管理。废胶桶、漆渣（含除尘渣）、废活性炭、废过滤棉、废矿物油、废UV灯管、洗枪废液、废油漆桶等危险废物分类暂存于规范的危废暂存间，交有资质的单位处置；其他一般工业固废综合利用，不能利用的交工业固废处置场处理；危废暂存间、一般工业固废暂存间均应设置标识标牌等，并满足“三防”要求。生活垃圾按园区要求统一清运处置。

（五）加强地下水污染防治措施。项目喷漆房、油漆库房、危险废物暂存间、废水处理设施等必须满足分区防渗要求；生产废水收集管道可视化，废水处理设施采取架空或地上式设计，并采取完善的防腐、防渗和防漏措施。

（六）加强风险防范措施。认真落实环境影响报告书提出的环境风险防范措施，制定切实可行环境风险应急预案并报重庆市开州区生态环境保护综合行政执法支队备案。漆料库房、喷涂区域、污水管线地带等应进行防渗处理；危废暂存间地面应进行防渗防腐处理并设置围堰，防止各种液体类危险废物漫流或泄露；各种危险废物分类存放，并建立管理台账。对废活性炭、有机废气过滤材料以及定期清理的漆渣等应进行密封并及时转运。危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

（七）建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

四、建设单位应主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工投产前，你单位应按规定依法取得排污许可证,项目竣工后，应按照相关规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

六、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家或重庆市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及重庆市新的要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染物排放或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、该项目的环保日常监督管理由重庆市开州区生态环境保护综合行政执法支队负责。

重庆市开州区生态环境局

2023年1月16日

抄  送：重庆市开州区临江镇人民政府，重庆市开州区浦里

新区管委会，重庆市开州区生态环境保护综合行政

执法支队。