重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（开）环准〔2023〕3号

重庆市开州区渝东建筑工程有限公司：

你单位报送的渝东建筑碎石加工项目（项目代码：2018-500234-47-03-000110）环境影响评价文件审批申请表等相关材料收悉。经研究，现审批如下：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律、法规的规定，原则同意重庆光宸消环工程技术服务有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。该项目未批先建的环境违法行为，我局已立案查处。你单位应按相关法律法规取得其他手续后方可投入生产，不得违法生产经营。

二、项目主要建设内容和规模为：项目位于临港工业园区，占地约2324㎡，建设一条砂石加工生产线，安装给料机1台、颚式破碎机1台、反击式破碎机1台、振动筛1台、制砂机4台、洗砂机1台等设施设备，年产各类碎砂石8万吨，项目不涉及矿石原料的开采，所需的原料全部外购。项目设有食堂和住宿。项目总投资700万元，其中环保投资28万元，投资比例4%。

根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位主要污染因子执行以下总量控制要求：COD 0.023t/a、氨氮0.002t/a、非甲烷总烃0.012t/a、颗粒物1.436t/a。

三、该项目在运营过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，严格按照环境影响报告表核定的污染物排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）做好生态环境保护工作。按标准规范建设厂房，不得超用地红线建设。做好厂区周边绿化，采取合理措施，减少环境影响，改善周边生态环境。

（二）做好废水处理工作。营运期生活污水经污水管网进入临港组团污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入普里河。生产废水、车辆清洗废水、成品堆场渗水和场地初期雨水经截排水沟收集至废水收集池；废水收集池所有废水经处理后，上清液全部回用于生产，不外排。

（三）做好废气治理工作。营运期建设全封闭厂房，将生产线，原料和成品均置于厂房内，生产采取湿式作业，并设置集气罩收集粉尘后，经布袋除尘器处理后高空排放；在装卸过程中，定期清理路面，并加强洒水降尘措施；对进出车辆采取冲洗、控制车速、控制装载量、密闭运输等措施控制扬尘。

（四）强化噪声污染防治。合理布置生产设备，对鄂破机、反击破机、振动筛、打砂机等产噪设备采取切实可行的隔声、减振措施，降低噪声，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求，严禁噪声扰民。

（五）依法处置固体废物。废水收集池产生的污泥经脱水后送工业固废处置场规范处置，厂区东北侧设置一般固废暂存区，设置截水沟收集渗滤液，并采取“三防”措施；废劳保用品和生活垃圾按要求统一清运处置；废机油等暂存于规范的危险废物暂存间，定期交有相应危废处理资质的单位处理。

（六）建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工投产前，你单位应按规定开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入生产。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家或本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市新的要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、该项目环境保护日常监督管理工作由重庆市开州区生态环境保护综合行政执法支队负责。

重庆市开州区生态环境局

2023年1月16日

抄  送：重庆市开州区浦里新区管委会，重庆市开州区生态

环境保护综合行政执法支队